## Slide 1
5-stage-ROSC
Minju Cho
Kangwon National Univ.

## Slide 2
Intro
TSMC 65nm
TSMC 180nm
    Comparison
    Set Parameter
      Calculate FoM
    Set Parameter
      Calculate FoM

## Slide 3
65nm schematic
schematic
symbol

## Slide 4
VDD
정상 동작을 위한 VDD=1V~1.5V
구동 전압을 높이면 발진주파수가 올라감
  전류량 증가
  충방전 속도 향상
  지연 시간 감소
안정적인 mosfet 동작을 위해
기준전압에서 마진 +20%까지
  구동 전압 1.2로 설정
VDD=1
VDD=1.5
VDD=2
Logic Threshold Simulation

## Slide 5
Finger
인버터에서 mosfet의 finger 수는 영향 없음
ROSC에서 mosfet의 finger 수 결정
Finger In VIN Sweep
L=60n
Wp/Wn=2.5
Finger=1~5
W=3u~6u

## Slide 6
Length
l=60n일 때, 스위칭이 제일 빠름
  전류 구동 능력 향상
  기생 cap 감소
너무 줄이면
문턱 전압 저하
드레인 전위장벽 저하
  누설전류
펀치스루
  S,D 공핍층 닿음
열 전자 효과
  전계 효과 증가
L=60n
L=120n
L=180n
L=240n
W=3u
Finger=4
Wp/Wn=2.5
Length In VIN Sweep

## Slide 7
Wp/Wn
VDD 상관 없이 Wp/Wn=2.5일 때,
스위칭 전압이 상승/하강 시간이 대칭
기생 cap이 커져
실제 최적의 값이 아닐 수 있음
Wp/Wn=2
Wp/Wn=2.5
Wp/Wn=3
W=3u
Finger=4
L=60n
Wp/Wn In VIN Sweep

## Slide 8
schematic
testbench
testbench

## Slide 9
Finger, Width
Finger 4가 제일 발진주파수가 큼
  면적을 생각하면 finger 2가 최적
W 3u가 최적
Finger=2 Finger=3
Finger=2 Finger=3
Finger=4
Finger=4
W=3u W=3u
W=4u W=4u
W=3u
W=4u
Finger, Width In VDD Sweep
L=60n

## Slide 10
Phase Noise
Corner=ff
Corner=tt
Corner=ss
Phase Noise

## Slide 11
FoM
FoM | ¦PN¦+20log(fosc/df)-10log(Pdc/1mW)
¦PN¦ | rfOutputNoise("dBc/Hz" ?result "pnoise_pm" ?noiseConvention "SSB")
fosc | harmonic(xval(getData("I0.net1" ?result "pss_fd")) '1)
df | Offset Frequency
Idc | rms(/IPRB0/PLUS)
Pdc/1mW | Idc*VDD/1mW
Figure of Merit
  높을수록 좋음
Periodic Static State
  회로가 일정하게
발진하는 안정된 한 주기

## Slide 12
FoM

## Slide 13
FoM

## Slide 14
Wp/Wn, Width
슬라이드 6에 따른 기생 cap 때문에 Wp/Wn 비율이 맞지 않아도
발진주파수가 높아짐
finger에서 2배와 width에서의 2배는
기생 cap과 width로 부터 생기는 cap 등
여러가지의 이유로
발진주파수의 값이 달라짐
Wp/Wn, Width In VDD Sweep
W=1u
W=2u
W=3u
W=4u
W=5u
Finger=2
L=60n

## Slide 15
Phase Noise
Corner=ff
Corner=tt
Corner=ss
Finger=1.5일 때

## Slide 16
FoM
Finger=1.5일 때

## Slide 17
FoM
Finger=1.5일 때

## Slide 18
180nm Schematic
schematic
symbol

## Slide 19
Wp/Wn
Wp/Wn In VIN Sweep
Wp/Wn=2.5
Wp/Wn=2.6Wp/Wn=2.7
Wp/Wn=2.8
Wp/Wn=2.9
Wp/Wn=3
W=4u
Finger=2
L=180n
V=2V
=> 대략 Wp/Wn=2.7~2.9이 최적

## Slide 20
schematic
testbench
testbench
schematic

## Slide 21
Wp/Wn
Wp/Wn in W Sweep
소자의 크기가 작을수록
발진주파수 상승
Finger=2
L=180n
V=2V
Wp/Wn=2.7
Wp/Wn=2.8Wp/Wn=2.9

## Slide 22
Finger
Finger in W Sweep
Finger는 짝수일 때가 좋음
    D, S 영역을 공유해서
불필요한 기생 cap을 줄임
Finger=2
Finger=3
Finger=4
Finger=5
Wp/Wn=2.7
L=180n
V=2V

## Slide 23
Phase Noise
Corner=ff
Corner=tt
Corner=ss

## Slide 24
FoM

## Slide 25
FoM

## Slide 26
Summary
65nm와 180nm 사이의 FoM의 차이는 크게 느끼지 못하였다
  만일, FoM이 비슷한 스펙이라고 하면 발진주파수가 높고
면적이 훨씬 작은 tsmc65nm를 쓰는 게 더 유용하다는 생각이 든다
★위에서부터 ss, tt, ff 순